## Slide 1: Camada equivalente aplicada ao processamento e interpretação de dados de campos potenciais
Vanderlei C. Oliveira Jr.
2016

## Slide 2: Distúrbio de gravidade (parte A)
Vanderlei C. Oliveira Jr.
2016

## Slide 3
A técnica da camada equivalente também pode ser aplicada pra processar e interpretar dados gravimétricos

## Slide 4
Há diferentes tipos de dados gravimétricos e isso faz com que seja necessário definirmos qual é o mais apropriado para nós
A técnica da camada equivalente também pode ser aplicada pra processar e interpretar dados gravimétricos

## Slide 5
Historicamente, os principais dados gravimétricos utilizados por geofísicos para estimar distribuições de densidade em subsuperfície são as anomalias de gravidade

## Slide 6
Historicamente, os principais dados gravimétricos utilizados por geofísicos para estimar distribuições de densidade em subsuperfície são as anomalias de gravidade
Há diferentes tipos de anomalias de gravidade, tais como anomalia Bouguer, anomalia ar-livre e anomalia isostática
Blakely (1996)
Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Nabighian et al. (2005)

## Slide 7
Em nosso estudo, contudo, utilizaremos outra quantidade como dado gravimétrico: o distúrbio de gravidade
Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)

## Slide 8
Para fins geofísicos, o distúrbio de gravidade é conceitualmente mais adequado do que anomalias de gravidade
Li e Götze (2001)
Fairhead et al. (2003)
Hackney et al. (2003)
Em nosso estudo, contudo, utilizaremos outra quantidade como dado gravimétrico: o distúrbio de gravidade

## Slide 9
O distúrbio de gravidade é uma quantidade muito conhecida na geodesia, mas parece ser menos conhecida em geofísica
Hackney et al. (2003)

## Slide 10
O distúrbio de gravidade é uma quantidade muito conhecida na geodesia, mas parece ser menos conhecida em geofísica
Nesse sentido, é necessário definir o distúrbio de gravidade e a sua diferença em relação as anomalias de gravidade
Hackney et al. (2003)

## Slide 11
Considere um corpo com massa unitária parado sobre a superfície da Terra
http://www.guiageo-americas.com/mapas/globo-america.htm

## Slide 12
Considere um corpo com massa unitária parado sobre a superfície da Terra
http://www.guiageo-americas.com/mapas/globo-america.htm
Este corpo experimenta uma força gravitacional e uma força† centrífuga. A resultante destas duas “forças” é chamada vetor gravidade‡ e sua amplitude é chamada, simplesmente, gravidade‡ (Hofmann-Wellenhof and Moritz, 2005).
† De fato, isso não é uma força (Symon, 1971, p. 279)
‡ Em física, a terminologia pode ser diferente (Symon, 1971, p. 280)

## Slide 13
http://www.guiageo-americas.com/mapas/globo-america.htm
Considere um corpo com massa unitária parado sobre a superfície da Terra
Este corpo experimenta uma força gravitacional e uma força† centrífuga. A resultante destas duas “forças” é chamada vetor gravidade‡ e sua amplitude é chamada, simplesmente, gravidade‡ (Hofmann-Wellenhof and Moritz, 2005).
† De fato, isso não é uma força (Symon, 1971, p. 279)
‡ Em física, a terminologia pode ser diferente (Symon, 1971, p. 280)
Componente gravitacional
Componente centrífuga
Vetor gravidade

## Slide 14
Considere um corpo com massa unitária parado sobre a superfície da Terra
Este corpo experimenta uma força gravitacional e uma força† centrífuga. A resultante destas duas “forças” é chamada vetor gravidade‡ e sua amplitude é chamada, simplesmente, gravidade‡ (Hofmann-Wellenhof and Moritz, 2005).
No caso de gravimetria em plataformas móveis (aviões, helicópteros, navios), há outros efeitos não-gravitacionais produzidos pelo movimento do veículo, tais como a força† de Coriolis e vibrações de alta frequência (Symon, 1971; Glennie et al., 2000; Nabighian et al., 2005; Baumann et al., 2012).
† De fato, isso não é uma força (Symon, 1971, p. 279)
‡ Em física, a terminologia pode ser diferente (Symon, 1971, p. 280)
http://www.guiageo-americas.com/mapas/globo-america.htm

## Slide 15
Geofísicos estão interessados, geralmente, na componente gravitacional da gravidade, que está relaciona às variações na distribuição interna de densidade da Terra.

## Slide 16
Geofísicos estão interessados, geralmente, na componente gravitacional da gravidade, que está relaciona às variações na distribuição interna de densidade da Terra.
Para isolar esta componente, é necessário remover os efeitos não-gravitacionais produzidos pelo movimento do veículo (avião, helicóptero, navio) e também variações temporais produzidas pela atração luni-solar, deriva instrumental e variações da pressão atmosférica.

## Slide 17
Geofísicos estão interessados, geralmente, na componente gravitacional da gravidade, que está relaciona às variações na distribuição interna de densidade da Terra.
Se estes efeitos forem removidos de forma adequada, podemos considerar que a gravidade observada é soma de uma componente normal e uma pequena parcela puramente gravitacional, que é produzida por variações de densidade em subsuperfície.
Para isolar esta componente, é necessário remover os efeitos não-gravitacionais produzidos pelo movimento do veículo (avião, helicóptero, navio) e também variações temporais produzidas pela atração luni-solar, deriva instrumental e variações da pressão atmosférica.

## Slide 18
Geofísicos estão interessados, geralmente, na componente gravitacional da gravidade, que está relaciona às variações na distribuição interna de densidade da Terra.
Para isolar esta componente, é necessário remover os efeitos não-gravitacionais produzidos pelo movimento do veículo (avião, helicóptero, navio) e também variações temporais produzidas pela atração luni-solar, deriva instrumental e variações da pressão atmosférica.
Isolar esta pequena parcela do campo de gravidade é um dos principais desafios em geofísica aplicada (Blakely, 1996).
Se estes efeitos forem removidos de forma adequada, podemos considerar que a gravidade observada é soma de uma componente normal e uma pequena parcela puramente gravitacional, que é produzida por variações de densidade em subsuperfície.

## Slide 19
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.

## Slide 20
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.

## Slide 21
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.

## Slide 22
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.

## Slide 23
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.

## Slide 24
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.
Note a semelhança entre este elipsoide e aquele utilizado como referência para o sistema de coordenadas geodésicas!

## Slide 25
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.

## Slide 26
Sim! Este modelo produz um campo de gravidade que tem o mesmo significado anterior e, portanto, tem uma componente gravitacional e outra centrífuga
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.

## Slide 27
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.
Modelo de Terra Normal
Campo de gravidade normal
Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Vanicek e Krakiwsky (1987)

## Slide 28
Hein?!
Tradicionalmente, a Terra é aproximada por um elipsoide com as seguintes características:
origem no centro de massa da Terra;
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra
simetria em torno do semieixo menor e do plano equatorial;
mesma massa da Terra (a distribuição interna de massa é indefinida!);
mesma velocidade de rotação da Terra;
superfície limitante determinada por uma das equipotenciais do seu próprio campo de gravidade.
Modelo de Terra Normal
Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Vanicek e Krakiwsky (1987)
Campo de gravidade normal

## Slide 29
Considere um sistema Cartesiano geocêntrico

## Slide 30
Ponto localizado na superfície da Terra

## Slide 31
Ponto localizado na superfície da Terra
Superfície aproximada

## Slide 32
Ponto localizado na superfície da Terra
Representação esquemática da superfície da Terra

## Slide 33
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo

## Slide 34
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
O potencial centrífugo aumenta com o quadrado da distância até o eixo médio de rotação da Terra

## Slide 35
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
Já o potencial gravitacional depende da distribuição interna de densidade da Terra

## Slide 36
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
Já o potencial gravitacional depende da distribuição interna de densidade da Terra
Variáveis de integração

## Slide 37
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
Já o potencial gravitacional depende da distribuição interna de densidade da Terra
É uma função das
variáveis de integração

## Slide 38
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
Superfícies sobre as quais o potencial de gravidade é constante

## Slide 39
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
Equipotenciais do campo de gravidade ou Geopes

## Slide 40
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
O Geope que coincide com o nível médio dos mares não perturbados e se prolonga através dos continentes é denominado Geoide

## Slide 41
O potencial de gravidade é uma função escalar, que resulta da soma entre outras duas funções escalares: o potencial gravitacional e o potencial centrífugo
O Geoide é uma superfície que se aproxima da superfície física da Terra.

## Slide 42
Analogamente, a Terra Normal produz um campo de gravidade denominado campo de gravidade normal.
O Geoide é uma superfície que se aproxima da superfície física da Terra.

## Slide 43
A componente centrífuga é igual àquela do campo de gravidade da Terra. Contudo, a componente gravitacional é diferente.
O Geoide é uma superfície que se aproxima da superfície física da Terra.

## Slide 44
As equipotenciais do campo de gravidade normal são denominadas Esferopes
O Geoide é uma superfície que se aproxima da superfície física da Terra.

## Slide 45
A superfície elipsoidal que define o modelo de Terra Normal é definida por um Esferope.
O Geoide é uma superfície que se aproxima da superfície física da Terra.

## Slide 46
A distribuição interna de densidade da Terra Normal é desconhecida. As únicas restrições são: a Terra Normal tem a mesma massa da Terra e sua superfície limitante é um Esferope.
O Geoide é uma superfície que se aproxima da superfície física da Terra.

## Slide 47
O vetor gravidade normal no ponto é definido como o gradiente do potencial de gravidade normal no ponto .
O vetor gravidade no ponto é definido como o gradiente do potencial de gravidade no ponto .

## Slide 48
O vetor gravidade normal no ponto é definido como o gradiente do potencial de gravidade normal no ponto .
O vetor gravidade no ponto é definido como o gradiente do potencial de gravidade no ponto .
As derivadas são calculadas em relação às coordenadas

## Slide 49
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .

## Slide 50
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .

## Slide 51
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra

## Slide 52
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície
do elipsoide
Superfície da Terra
Geoide

## Slide 53
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide

## Slide 54
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide

## Slide 55
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide

## Slide 56
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Vetor anomalia de gravidade

## Slide 57
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Vetor anomalia de gravidade
Note que o vetor gravidade e o vetor gravidade normal não estão avaliados no mesmo ponto

## Slide 58
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Anomalia de gravidade

## Slide 59
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Anomalia de gravidade
Note que a gravidade e a gravidade normal não estão avaliadas no mesmo ponto

## Slide 60
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Anomalia de gravidade
Vale ressaltar que a anomalia de gravidade não representa a amplitude do vetor anomalia de gravidade

## Slide 61
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Vetor distúrbio de gravidade

## Slide 62
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Vetor distúrbio de gravidade
Note que o vetor gravidade e o vetor gravidade normal estão avaliados no mesmo ponto

## Slide 63
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Vetor distúrbio de gravidade
Isso significa que a componente centrífuga se anula e o resultado é uma componente puramente gravitacional

## Slide 64
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Distúrbio de gravidade

## Slide 65
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Distúrbio de gravidade
Note que a gravidade e a gravidade normal estão avaliadas no mesmo ponto

## Slide 66
O vetor gravidade normal no ponto é perpendicular ao Esferope que passa pelo ponto .
O vetor gravidade no ponto é perpendicular ao Geope que passa pelo ponto .
Esferopes
Geopes
Superfície da Terra
Geoide
Superfície
do elipsoide
Distúrbio de gravidade
Vale ressaltar que o distúrbio de gravidade não representa a amplitude do vetor distúrbio de gravidade

## Slide 67
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade

## Slide 68
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade

## Slide 69
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade
Integrado no volume da Terra Normal
Integrado no volume da Terra
A distribuição de densidade é desconhecida!
A distribuição de densidade é desconhecida!

## Slide 70
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade
Considere que se anula fora do volume da Terra Normal
Considere que se anula fora do volume da Terra

## Slide 71
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade
Considere que se anula fora do volume da Terra Normal
Considere que se anula fora do volume da Terra

## Slide 72
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade
Considere que se anula fora do volume da Terra Normal
Considere que se anula fora do volume da Terra
Representa a atração gravitacional exercida pelas massas anômalas ou fontes gravimétricas!

## Slide 73
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade
Considere que se anula fora do volume da Terra Normal
Considere que se anula fora do volume da Terra
Representa a atração gravitacional exercida pelas massas anômalas ou fontes gravimétricas!
É uma função das
variáveis de integração

## Slide 74
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade
Considere que se anula fora do volume da Terra Normal
Considere que se anula fora do volume da Terra
Representa a atração gravitacional exercida pelas massas anômalas ou fontes gravimétricas!
As derivadas são calculadas em relação às variáveis

## Slide 75
Vetor distúrbio de gravidade
Vetor gravidade normal
Vetor gravidade
Considere que se anula fora do volume da Terra Normal
Considere que se anula fora do volume da Terra
Representa a atração gravitacional exercida pelas massas anômalas ou fontes gravimétricas!

## Slide 76
Vetor distúrbio de gravidade
Massas anômalas ou fontes gravimétricas

## Slide 77
Vetor distúrbio de gravidade
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+ ou -

## Slide 78: Referências
Baumann, H., E. Klingelé, and I. Marson, 2012, Absolute airborne gravimetry: a feasibility study: Geophysical Prospecting, 60, 361-372. DOI: 10.1111/j.1365-2478.2011.00987.x.
Blakely, R. J., 1996, Potential theory in gravity and magnetic applications: Cambridge University Press.
Fairhead, J. D., C. M. Green, e D. Blitzkow, 2003, The use of gps in gravity surveys: The Leading Edge, 22, 954-959. DOI: 10.1190/1.1623636.
Glennie, C. L., K. P. Schwarz, A. M. Bruton, R. Forsberg, A. V. Olesen, e K. Keller, 2000, A comparison of stable platform and strapdown airborne gravity: Journal of Geodesy, 74, 383-389. DOI: 10.1007/s001900000082.
Hackney, R. I., e W. E. Featherstone, 2003, Geodetic versus geophysical perspectives of the gravity anomaly: Geophysical Journal International, 154, 35-43. DOI: 10.1046/j.1365-246X.2003.01941.x.
Hofmann-Wellenhof, B. e H. Moritz, 2005, Physical Geodesy. Springer.
Li, X., e H. J. Götze, 2001, Ellipsoid, geoid, gravity, geodesy, and geophysics: Geophysics, 66, 1660-1668. DOI: 10.1190/1.1487109.
Nabighian, M. N., M. E. Ander, V. J. S. Grauch, R. O. Hansen, T. R. LaFehr, Y. Li, W. C. Pearson, J. W. Peirce, J. D. Phillips e M. E. Ruder, 2005, 75th Anniversary - Historical development of the gravity method in exploration. Geophysics, 70(6), p. 63ND–89ND. DOI: 10.1190/1.2133785.
Symon, K. R., 1971, Mechanics: Addison-Wesley; 3rd edition, ISBN-13: 978-0201073928.
Vanícek, P., e E. J. Krakiwsky, 1987, Geodesy: The concepts, second edition: Elsevier Science.